PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

PENGAWETAN BAMBU DENGAN ALAT BUCHERY-MORISCO MENGGUNAKAN PESTISIDA NABATI CAMPURAN EKSTRAK BIJI MIMBA DAN FILTRAT UMBI GADUNG SEBAGAI BAHAN PENGAWET BAMBU RAMAH LINGKUNGAN

BIDANG KEGIATAN:

PKM-GT

Diusulkan oleh:

Bagus Dwi Hirmawan	(107521407620 / 2007)

Etty Kurniawati		(108521409833 / 2008)

Maya Indriyani		(107521409827 / 2007)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Malang

2010

LEMBAR PENGESAHAN USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA GAGASAN TERTULIS

- Judul Kegiatan	: Pengawetan Bambu dengan Alat Buchery-Morisco Menggunakan Pestisida Nabati Campuran Ekstrak Biji Mimba dan Filtrat Umbi Gadung Sebagai Bahan Pengawet Bambu Ramah Lingkungan

- Bidang Kegiatan	: (  ) PKM-AI	( () PKM-GT

- Ketua Pelaksana Kegiatan

  - Nama Lengkap	: Bagus Dwi Hirmawan

  - NIM		: 107521407620

  - Jurusan		: Teknik Sipil

  - Universitas		: Universitas Negeri Malang (UM)

  - Alamat Rumah dan No Telp./HP	: Jl. Kertoraharjo 77 B

Malang – Jawa Timur

085732422595

  - Alamat e-mail		: bagoezdwi@yahoo.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan	: 2 orang

- Dosen Pendamping

  - Nama Lengkap dan Gelar	: Drs. Karyadi, S.Pd.,M.P.,M.T.

  - NIP		: 196103121987031001

  - Alamat Rumah dan No Tel./HP	: Jl. Candi VB/566 Karangbesuki - 			  Malang. Telp. (0341) 586013

Menyetujui, Malang 24 Februari 2010

Ketua Jurusan Teknik Sipil, 			Ketua Pelaksana Kegiatan,

(Drs. Adjib Karjanto, S.T, M.T.) 		 	(Bagus Dwi Hirmawan)

NIP 131760391					NIM 107521407620

Pembantu Rektor				Dosen Pendamping

Bidang Kemahasiswaan

(Drs. Kadim Masjkur, M. Pd.)		(Drs. Karyadi, S.Pd.,M.P.,M.T.)

NIP 195412161981021001			NIP 196103121987031001

KATA PENGANTAR

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat pada waktunya. Karya tulis yang berjudul Pengawetan Bambu dengan Alat Buchery-Morisco Menggunakan Pestisida Nabati Campuran Ekstrak Biji Mimba dan Filtrat Umbi Gadung Sebagai Bahan Pengawet Bambu Ramah Lingkungan.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan dan do’a dalam penyusunan karya tulis ini.

- Bapak Drs. Kadim Masjkur, M. Pd. selaku pembantu rektor bidang kemahasiswaan.

- Bapak Drs. Adjib Karjanto S.T, M.T selaku ketua jurusan teknik sipil

- Bapak Drs. Karyadi, S.Pd.,M.P,M.T. selaku dosen pembimbing.

- Serta seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan karya tulis ini.

Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi bagi para pembaca dan juga bermanfaat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

Sangat disadari, bahwa dalam penyusunan tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran-saran dan masukan-masukan positif sangat diharapkan demi kesempurnaan tulisan ini dimasa-masa yang akan datang.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan ini masih banyak kekurangan. Semoga  tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Malang, 24 Februari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 	i

LEMBAR PENGESAHAN	ii

KATA PENGANTAR	iii

DAFTAR ISI	iv

RINGKASAN KARYA TULIS	vi

BAB I 	PENDAHULUAN

  - Latar Belakang	1

  - Perumusan Masalah	3

  - Tujuan		3

  - Manfaat	3

BAB II TELAAH PUSTAKA	.4

2.1 Pengawetan Bambu	.4

  - Potensi Bambu di Indonesia	.4

  - Pengawetan Bambu dengan Menggunakan Alat Buchery-Morisco	5

  - Bahaya Pengawetan  Bambu Menggunakan Bahan Kimia	5

  - Umbi Gadung	6

  - Biji Mimba	7

  - Data penelitian sebelumnya	8

BAB III METODE PENULISAN	9

BAB IV ANALISIS DAN SINTESIS

4.1 Campuran Ekstrak Biji Mimba dan Filtrat Umbi Gadung Sebagai

Pestisida  Nabati untuk Bahan Pengawet Bambu	10

4.2 Tingkat Racun yang Dihasilkan Dari Campuran Ekstrak Biji Mimba

dan Filtrat Umbi Gadung Sebagai Pestisida Nabati untuk

Bahan Pengawet Bambu	11

4.3 Nilai Ekonomis Pengawetan Bambu dengan Alat Buchery-Morisco

Menggunakan Pestisida Nabati Sebagai Bahan Pengawet	12

BAB V PENUTUP

  - Kesimpulan	14

  - Saran	15

DAFTAR PUSTAKA	16

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii

LAMPIRAN

RINGKASAN KARYA TULIS

Kebutuhan kayu sebagai bahan bangunan meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk di Indonesia. Kayu juga dipakai oleh Negara sebagai penghasil devisa negara. Namun dengan merebaknya illegal loging, maka di Indonesia telah terjadi kerusakan hutan yang sangat parah dan mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Dalam hal ini, tentunya terlebih dahulu perlu dicari bahan lain untuk menggantikan kayu sebagai bahan bangunan. Bahan tersebut adalah bambu, bambu juga mempunyai banyak keunggulan untuk dijadikan pengganti kayu sebagai bahan bangunan. Bambu mudah ditanam dan tidak memerlukan pemeliharaan secara khusus.

Liese (1980) menyatakan bahwa bambu umumnya mempunyai keawetan alami rendah, walaupun ada perbedaan dalam jenisnya. Bambu mudah sekali diserang oleh organisme perusak seperti bubuk kayu kering, rayap kayu kering dan rayap subteran.

Oleh karena itu bambu sebelum digunakan sebagai bahan bangunan pada umumnya adalah proses pemasukan bahan kimia ke dalam kayu untuk meningkatkan keawetannya. Pengawetan bambu dengan alat morisco yang digagas memiliki kelebihan yakni mudah pelaksanaanya dan murah namun kekuranganya bahan pengawet bambu sampai sekarang masih menggunakan boraks. Menurut (Handayani, 2008) boraks bila menguap di udara, berupa gas yang tidak berwarna, dengan bau yang tajam menyesakkan, sehingga merangsang hidung, tenggorokan, dan mata.

Penulisan ini dikaji dan disusun secara runtut sehingga dapat mencerminkan suatu ide yang kretif, inovatif, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan di masyarakat. Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif atau kajian pustaka.

Dari permasalahan itulah berdasakan pendekatan empiris campuran ekstrak biji mimba dan ekstrak gadung dari kedua senyawa ini akan sangat mungkin dicampur dan tidak akan saling menetralkan karena HCN terdiri dari senyawa H+ dan CN- sehingga senyawa pada HCN hanya dapat berikatan dengan senyawa positif yang kuat dan tidak akan berikatan dengan senyawa-senyawa kimia yang terdapat pada mimba Azadirackhtin (C35H44O16) hal ini terbukti dari struktur kimia yang terdapat pada biji mimba juga senyawa OH- atau senyawa anion atau senyawa negatif kalaupun ada unsur positif seperti H+ muatannya lemah sehingga apabila senyawa-senyawa ini dicampur tidak akan menetralkan namun hanya bercampur saja dan justru racun yang dihasilkan akan semakin bersinergi.

Dari melimpahnya bahan baku yang terdapat dialam sekitar,serta didukung dengan teknologi alat morisco, yang mudah digunakan dan murah menjadikan pestisida campuran ekstrak biji mimba dan estrak umbi gadung sebagai alternatif pestisida alami sebagai bahan pengawet bambu yang patut untuk dicoba, karena telah terbukti keampuhannya dalam penggunaan pengawetan bambu saat ini.

Diharapkan dengan adanya penulisan karya ilmiah ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan akan adanya tindak lanjut dari dinas yang terkait sehingga memberikan pengetahuan kepada masyarakat sekitar tentang pemanfaatan campuran ekstrak biji mimba dan ekstrak umbi gadung sebagai pestisida alami untuk pengawetan bambu yang ramah lingkungan.

BAB I

PENDAHULUAN

# Latar Belakang

Kebutuhan kayu sebagai bahan bangunan meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk di Indonesia. Kayu juga dipakai oleh Negara sebagai penghasil devisa negara. Namun dengan merebaknya illegal loging, maka di Indonesia telah terjadi kerusakan hutan yang sangat parah dan mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai salah satu komponen lingkungan hidup yang terjamin kelestariannya, maka langkah yang perlu dilakukan adalah menghentikan penebangan kayu hutan dan melakukan reboisasi sampai hutan kembali sehat dan mencapai keseimbangan. Dalam hal ini, tentunya terlebih dahulu perlu dicari bahan lain untuk menggantikan kayu sebagai bahan bangunan.

Bahan tersebut adalah bambu, bambu juga mempunyai banyak keunggulan untuk dijadikan pengganti kayu sebagai bahan bangunan. Bambu mudah ditanam dan tidak memerlukan pemeliharaan secara khusus. Untuk melakukan budidaya bambu, tidak diperlukan investasi yang besar, setelah tanaman sudah mantap, hasilnya dapat diperoleh secara menerus tanpa menanam lagi.

Ditunjang oleh letak geografis Indonesia di khatulistiwa dengan iklim tropisnya yang memungkinkan hadirnya berbagai jenis organisme perusak bambu seperti rayap, bubuk kayu kering, jamur pelapuk. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa ancaman kerusakan bambu  di Indonesia sangat besar. Upaya pencegahan kerusakan bambu sangat penting dalam rangka peningkatan mutu dan masa pakai bambu dalam pengunaan bahan bangunan. Salah satu langkah strategis yang dapat diterapkan adalah memperpanjang umur pakai atau mempertahankan umur komponen bambu dengan mengunakan cara pengawetan buchery-morisco yang mudah dan murah sehingga bisa dilakukan oleh masyarakat secara umum.

Dalam kenyataan sehari-hari, yang dimaksud dengan pengawetan kayu pada umumnya adalah proses pemasukan bahan kimia ke dalam kayu untuk meningkatkan keawetannya. Bahan pengawet kayu yang biasa digunakan adalah antara lain arsenat cuprum chromated (CCA), borium cuprum chromated (CCB), flour cuprum chromated (CCF), zat asam karbol arsenat khromat flour (FCAP), arsenat chromated flour borium (BFCA) dan boraks.

Di Indonesia sendiri, senyawa arsenat tembaga chromated (CCA) yang dahulu merupakan satu-satunya bahan pengawet kayu untuk digunakan sebagai bahan pengawet yang paling umum digunakan untuk berbagai tujuan penggunaan kayu, tetapi sejak tahun 1994, bahan ini (CCA) telah dilarang beredar di Indonesia. Karena dampaknya yang membahayakan kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu pemerintah telah menaruh perhatian yang serius mengenai hal ini dan mengambil tindakan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 326/KPTS.270/4/94 tanggal 28 April 1994 perihal pencabutan ijin pestisida yang berbahaya yang mengandung kaftofol atau arsen (As).

Oleh karena itu perlu dicari alternatif solusinya. Berdasakan pendekatan empiris campuran ekstrak biji mimba dan ekstrak gadung dari kedua senyawa ini akan sangat mungkin dicampur dan tidak akan saling menetralkan karena HCN terdiri dari senyawa H+ dan CN- sehingga senyawa pada HCN hanya dapat berikatan dengan senyawa positif yang kuat dan tidak akan berikatan dengan senyawa-senyawa kimia yang terdapat pada mimba Azadirackhtin (C35H44O16) hal ini terbukti dari struktur kimia yang terdapat pada biji mimba juga senyawa OH- atau senyawa anion atau senyawa negatif kalaupun ada unsur positif seperti H+ muatannya lemah sehingga apabila senyawa-senyawa ini dicampur tidak akan menetralkan namun hanya bercampur saja dan justru racun yang dihasilkan akan semakin bersinergi.

Dari fakta empiris dan permasalahan inilah diperlukan suatu solusi pengawetan bambu yang aman bagi kesehatan, ramah lingkungan, bahan bakunya banyak tersedia di alam dan yang terpenting adalah harganya murah sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahan-bahan tersebut adalah pestisida alami yang terbuat dari campuran ekstrak biji mimba dan ekstrak umbi gadung. Dari melimpahnya bahan baku tersebut diharapkan masyarakat dapat membuatnya sendiri, dan tidak menutup kemungkinan jika bahan-bahan tersebut dikelola dengan baik dapat dijadikan peluang usaha.

1.2  Rumusan Masalah

- Bagaimanakah  campuran ekstrak biji mimba dan ekstrak umbi gadung sebagai pestisida nabati untuk bahan pengawet bambu ?

- Bagaimanakah tingkat racun yang dihasilkan dari campuran ekstrak biji mimba dan ekstrak umbi gadung sebagai pestisida nabati untuk bahan pengawet bambu ?

- Bagaimanakah nilai ekonomis pengawetan bambu dengan alat buchery-morisco dengan menggunakan pestisida nabati sebagai bahan pengawet bambu ?

1.3  Tujuan

- Untuk mengetahui kemungkinan campuran ekstrak biji mimba dan ekstrak umbi gadung sebagai pestisida nabati untuk bahan pengawet bambu.

- Untuk mengetahui tingkat racun yang dihasilkan dari campuran ekstrak biji mimba dan ekstrak umbi gadung sebagai pestisida nabati untuk bahan pengawet bambu.

- Untuk mengetahui nilai ekonomis pengawetan bambu dengan alat buchery-morisco dengan menggunakan pestisida nabati sebagai bahan pengawet bambu.

1.4 Manfaat

- Bagi Ilmu pengetahuan

Memberikan konstribusi yang positif dalam hal pengawetan kayu yang ramah lingkungan.

- Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tata cara pengawetan bambu yang aman, mudah dan murah.

- Bagi Penulis

Menambah pengetahuan tetang dunia pengawetan bahan bangunan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1  Pengawetan Bambu

Upaya pengawetan bambu bertujuan agar umur pakai bambu menjadi lebih panjang dengan cara mencegah perusakan jamur, serangga, dan makhluk perusak lainnya. Keberhasilan pengawet kayu ditentukan oleh banyak faktor. Sekurang-kurangnya ada tiga faktor yang sangat menentukan, yaitu keadaan kayu (struktur anatomi, kadar air, kerapatan), metode pengawetan, dan bahan pengawet yang digunakan.

Hunt & Garrant (1986) menyatakan bahwa suatu bahan pengawet yang baik untuk penggunaan komersial umumnya, harus beracun terhadap perusak kayu, permanen, mudah meresap, aman untuk digunakan, tidak merusak kayu dan logam, banyak tersedia dan murah.

Pengawetan kayu adalah perlakuan kimia dan atau perlakuan fisik terhadap kayu untuk memperpanjang masa pakai kayu (Tarumingkeng, 2002). Dalam kenyataan sehari-hari, yang dimaksud dengan pengawetan kayu adalah proses pemasukan bahan kimia ke dalam kayu untuk meningkatkan keawetannya. Bahan kimia yang digunakan dalam perlakuan tersebut di atas adalah bahan pengawet kayu.

Merujuk dari Standar Nasional Indonesia, tahun 1999 tentang Pengawetan Kayu untuk Perumahan dan Gedung, bahan pengawet yang digunakan adalah bahan pengawet yang berfungsi ganda, yaitu selain dapat mencegah serangan serangga (rayap tanah, rayap kayu kering dan bubuk kayu kering), juga dapat mencegah serangan jamur perusak kayu, dari golongan CCB dan CCF.

2.2  Potensi Bambu di Indonesia

Potensi pengembangan bambu yang ada di Jepang sebenarnya ada di Indonesia. Saat ini di Indonesia terdapat 88 jenis bambu endemik yang belum seluruhnya dikembangkan, di antaranya bambu eul-eul dari Bandung, Jawa Barat; Fimbribambusa di Meru Betiri, Jawa Timur; dan Schizotachyum di Kalimantan Barat. Bambu itu berguna sebagai pengobatan, konstruksi bahan bangunan, hingga bahan kerajinan. Indonesia diperkirakan memiliki 11 persen dari 1.250 spesies bambu dunia. Namun, dari 19 spesies bambu yang digunakan di dunia baru lima spesies yang ditemukan di Indonesia, di antaranya bambu tali dan betung (Tita, 2009).

Bambu dapat tumbuh di lahan sangat kering seperti di kepulauan Nusa Tenggara atau di lahan yang banyak disirami air hujan seperti Parahiyangan. Bambu mempunyai pertumbuhan yang sangat cepat, berbeda dengan pohon kayu hutan yang baru siap tebang dengan kualitas baik setelah berumur 40--50 tahun, maka bambu dengan kualitas prima dapat diperoleh hanya pada umur 3 -- 5 tahun. Tanaman bambu mempunyai ketahanan yang luar biasa. Rumpun bambu yang telah dibakar, masih dapat tumbuh lagi, bahkan pada saat Hiroshima dijatuhi bom atom sampai rata dengan tanah, bambu adalah satu-satunya jenis tanaman yang masih bertahan hidup. (Morisco, 2006).

2.3  Pengawetan Kayu dengan Menggunakan Alat Buchery-Morisco

Penggunaan alat morisco yang sederhana dan mudah digunakan sangat memungkinkan untuk menunjang kegiatan pengawetan kayu. Dalam alat yang diciptakan oleh morisco cara pengawetan yang dikembangkan mengunakan tabung, dapat dioperasikan tanpa tenaga listrik, sehingga cocok untuk pedesaan. Bahan pengawet berupa larutan dimasukkan dengan tekanan udara Menurut (Morisco, 1998) proses pemasukan larutan pada bambu diameter 8 cm, panjang   6m memakan waktu sekitar 20 menit. Alat ini sangatlah sederhana dan mudah digunakan sehingga mengurangi biaya pengawetan, dan sangat membantu masyarakat umum untu melakukan kegiatan pengawetan kayu.

2.4  Bahaya Pengawetan  Bambu Menggunakan Bahan Kimia

Sebagai alternatif pengganti kayu, bambu mempunyai banyak keunggulan, tetapi perlu dijadikan perhatian bahwa bambu juga mempunyai beberapa kendala di antaranya adalah bambu mudah terkena serangan kumbang dan bubuk kayu  sehingga menyebabkan bambu menjadi tidak awet.

Boraks adalah senyawa dengan nama Natrium Tetraborat (Na2B4O7) yang mengandung tidak kurang dari 99 % dan tidaklebih 105,0 % Na2B4O7.10H2O dengan sifat: hablur transparan, tidak berbau, warna putih sangat sedikit larut dalam air dingin tetapi lebih larut dalam air panas. Besar daya pengawet mungkin disebabkan senyawa aktif asam borat. Senyawa borat ini dikenal sebagai bahan yang mampu membunuh bakteri pembusuk, walaupun belum ada penelitian yang khusus mengemukakan hal tersebut (Yuliana, 2002).

Menurut (Handayani, 2008) boraks bila menguap di udara, berupa gas yang tidak berwarna, dengan bau yang tajam menyesakkan, sehingga merangsang hidung, tenggorokan, dan mata. Dampak Akut : efek pada kesehatan manusia langsung terlihat : seperti iritasi, alergi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut dan pusing. Dampak Kronik : efek pada kesehatan manusia terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang : iritasi kemungkin parah, mata berair, gangguan pada pencernaan, hati, ginjal, pankreas, system saraf pusat, menstruasi dan pada hewan percobaan dapat menyebabkan kanker sedangkan pada manusia diduga bersifat karsinogen (menyebabkan kanker). Mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung formalin, efek sampingnya terlihat setelah jangka panjang, karena terjadi akumulasi formalin dalam tubuh.

2.5  Umbi Gadung

Dilihat dari jenisnya, ada dua macam gadung yang biasa dipakai untuk pestisida nabati ini. Yang pertama, gadung racun (Dioscorea hispida) yang berbatang bulat dan berduri. Daunnya majemuk menjari beranak daun tiga, dan permukaan daunnya kasap. Jenis kedua, gadung KB (Dioscore combosita), berbatang persegi empat dengan diameter 2 - 4 mm, dan tidak berduri, daunnya tunggal berbentuk seperti perisai serta permukaannya licin. Jenis ini digunakan sebagai bahan dasar obat kontrasepsi.

Asam sianida atau asam biru baru timbul saat jaringan umbi gadung dirusak, misalnya dikupas atau diiris. Bila jaringan rusak, dua senyawa prekursor (kandidat racun), yaitu linamarin dan lotaustralin, yang terkandung di dalamnya akan kontak dengan enzim linamarase dan oksigen udara hingga menjadi glukosa dan sianohidrin. Sianohidrin, pada suhu kamar dan kondisi basa (pH di atas 6,8), akan terpecah membentuk racun sianida (HCN) dan aseton (Sumarno, 2002). Disebabkan berbahan alamiah, racun yang terkandung dari gadung yaitu asam sianida yang bersifat mudah terurai di alam sehingga tidak akan mengakibatkan pencemaran dalam lingkungan sekitar.

Pestisida dari umbi gadung ini digunakan untuk membasmi hama dan penyakit pada tanaman di lahan kering seperti kacang panjang, kacang hijau, dan kacang kedelai. Selain itu, pestisida alami ini juga digunakan pada tumbuhan yang mengalami kerusakan batang dan buah (polong) akibat hama apis, ulat kutu daun, walang sangit dan belalang, atau pada lahan basah. Untuk mengendalikan serangan walang sangit dan hama apis yang menyerang pada tanaman padi, beberapa kelompok petani juga menggunakan pestisida alami ini (Salam, 2004). Selain itu, umbi dari tanaman merambat ini menjadi salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai racun tikus. Disebabkan berbahan alamiah, racun tikus seperti ini bersifat mudah terurai (biodegradable) di alam sehingga tak akan mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar (Pikiran Rakyat Cyber Media 2004).

2.6  Biji Mimba

Menurut (Rukmana dan Oesman 2002), kandungan zat aktif tanaman mimba adalah azadiractin, salanin, meliantriol, dan nimbien terutama terdapat dalam biji dan daunnya.

Bagian yang digunakan pada tumbuhan mimba yang pada umumnya digunakan sebagai pestisida adalah bijinya. Karena pada bagian tersebut mengandung Azadirackhtin (C35H44O16), Melantriol, Salanin dan Nimbin. (Kardinan, 2002).

Pestisida alami biji mimba memiliki daya kerja yang bersifat menolak kehadiran serangga terutama karena baunya yang menyengat, daya kerja termisida alami biji mimba adalah sebagai berikut :

- Mengganggu dan menghambat pertumbuhan telur, larva dan pupa.

- Memblokir atau menghambat pembentukan kepompong dari larva.

- Mengganggu proses perkawinan dan komunikasi seksual.

- Meracuni larva daun dewasa.

- Mencegah betina untuk bertelur.

- Mensterilisasi serangga dewasa sehingga tidak bisa melakukan perkawinan.

- Mencegah serangga makan.

- Mengurangi motalitas saluran pencernaan serangga.

- Menyebabkan metamorfosis pada berbagai tahapan pertumbuhan menjadi tidak normal.

- Menghambat pembentukan kitin pada larva sehingga proses pergantian kulit menjadi terhambat.

2.7  Data penelitian sebelumnya

Penggunaan campuran filtrat gadung dan filtrat biji mamba ini dilakukan karena kurang maksimalnya hasil penelitian sebelumnya. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Didik (2006) menyatakan bahwa pengawetan kayu kelapa dengan menggunakan filtrat biji mimba terhadap seranggan rayap dengan cara perendaman sudah berhasil jika dibandingkan dengan kayu yang tidak diberi bahan pengawet namun hasil yang dihasilkan masih belum maksimal, sedangkan penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Fufu (2008) menyatakan bahwa pengawetan kayu kelapa dengan menggunakan filtrat umbi gadung terhadap seranggan rayap dengan cara perendaman sudah berhasil jika dibandingkan dengan kayu yang tidak diberi bahan pengawet namun hasil yang dihasilkan juga belum maksimal, oleh karena itu pencampuran mimba dan gadung dilakukan agar racun yang dihasilkan akan semakin kuat.

BAB III

METODE PENULISAN

Dapat mencerminkan suatu ide yang kretif, inovatif, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan di masyarakat. Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif atau kajian pustaka.

Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam mengungkap gagasan masalah sebagai berikut :

- Pengumpulan bahan pustaka yang relevan dengan topik yang ditulis baik dari media cetak, internet dan makalah.

- Bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian ditelaah dan dianalisis kemudian disaring kembali dalam karya tulis.

- Dari bahan-bahan tersebut kemudian diambil kesimpulan yang langsung ditarik dari rumusan masalah penulisan yaitu tentang pengawetan bambu dengan alat buchery-morisco menggunakan pestisida nabati campuran ekstrak biji mimba dan filtrat umbi gadung sebagai bahan pengawet bambu ramah lingkungan

- Semua data kemudian ditulis secara runtut dan sistematis menurut buku pedoman penulisan PKM-GT. Kemudian melakukan penulisan karya tulis.

- Setelah data dan masukan-masukan dari berbagai sumber yang kompeten, kemudian dilakukan revisi karya tulis.

BAB IV

ANALISIS DAN SINTESIS

4.1 Campuran Ekstrak Biji Mimba dan Filtrat Umbi Gadung Sebagai

Pestisida  Nabati untuk Bahan Pengawet Bambu

Pengunaan ekstrak biji mimba maupun filtrat umbi gadung sudah sering diapplikasikan saat ini namun bagaimana jadinya jika kedua zat tersebut dipadukan sebagai pestisida nabati untuk bahan pengawetan kayu  bangunan yang ramah lingkungan, dalam tulisan ini akan dicari tahu mengenai hal tersebut. Pada dasarnya kedua jenis tumbuhan ini diketahui memiliki kemampuan untuk mengusir dan memberantas berbagai variasi hama, atau lebih dikenal dengan pestisida nabati yang ramah lingkungan. Dari kedua jenis tumbuhan tersebut baik itu mimba maupun gadung mempunyai kandungan-kadungan zat yang berbeda sehingga tumbuhan tersebut mempunyai keunggulan tersendiri dari daya racun yang dikandungnya. Kelebihannya adalah dari dua varietas tumbuhan ini meskipun mempunyai kandungan zat kimia yang berbeda namun zat-zat yang dihasilkan tadi memiliki fungsi dan kemampuan yang sama dalam hal memberantas hama.

(Kardinan, 2002) dari kandungan biji mimba saja dihasilkan senyawa Azadirackhtin (C35H44O16), Melantriol, Salanin dan Nimbin tiap kandungan zat memiliki fungsi yang berbeda. (Sitepu, 1994) menyatakan bahwa melantriol dan salanin merupakan senyawa yang dalam konsentrasi rendah saja mampu menolak serangga untuk makan. Sedangkan umbi gadung mengandung senyawa racun sianida (HCN) dan aseton yang sering digunakan oleh beberapa kelompok petani, umbi gadung dimanfaatkan sebagai pestisida alami. Pestisida dari umbi gadung ini digunakan untuk membasmi hama dan penyakit pada tanaman di lahan kering seperti kacang panjang, kacang hijau, dan kacang kedelai.

Bateman (1922) dalam Hunt dan Garrat, 1986 menyatakan bahwa agar suatu bahan pengawet beracun terhadap perusak kayu, haruslah larut dengan cukup ke dalam cairan tubuh organisme penyerang kayu untuk dapat mencapai dosis yang mematikan. Oleh karena cairan tubuh itu merupakan air, maka bahan pengawet harus dapat larut dalam air.

Dalam penelitian ini digunakan bahan pengawet yang larut dalam air. Oleh karena itu perpaduan antara ekstrak biji mimba dan gadung ini sangat dimungkinkan pengaplikasianya sebagai bahan pengawet bambu. Hal ini juga didukung fakta bahwa campuran biji mimba dan filtrat gadung yang digunakan petani untuk memberantas hama pertanian tetap efektif, dan hasil yang diperoleh daya kerjanya lebih kuat, sehingga hal ini sangat memungkinkan sebagai bahan pengawet bambu yang lebih berkualitas tinggi.

4.2  Tingkat Racun yang Dihasilkan Dari Campuran Ekstrak Biji Mimba

dan Filtrat Umbi Gadung Sebagai Pestisida Nabati untuk Bahan

Pengawet Bambu

Liese (1980) menyatakan bahwa bambu umumnya mempunyai keawetan alami rendah, walaupun ada perbedaan dalam jenisnya. Bambu mudah sekali diserang oleh organisme perusak seperti bubuk kayu kering, rayap kayu kering dan rayap subteran.

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh (Didik, 2006) menyimpulkan dalam penelitiannya tentang penggunan pestisida alami dengan menggunakan ekstrak biji mimba untuk pengawetan kayu pada kayu kelapa dengan menggunakan sistem rendaman dingin menunjukan bahwa berdasarkan jumlah sisi luar permukaan kayu yang dimakan rayap, menunjukkan pengaruh yang signifikan .

Bagian yang digunakan pada tumbuhan mimba yang pada umumnya digunakan sebagai pestisida adalah bijinya. Karena pada bagian tersebut mengandung Azadirackhtin (C35H44O16), Melantriol, Salanin dan Nimbin. (Kardinan, 2002)

Sedangkan kandungan yang terdapat dalam umbi gadung adalah kangdungan alkaloid yang dapat menimbulkan rasa pusing, mual, bahkan dapat menyebabkan kematian linamarin dan lotaustralin, yang terkandung di dalamnya akan kontak dengan enzim linamarase dan oksigen udara hingga menjadi glukosa dan sianohidrin. Sianohidrin, pada suhu kamar dan kondisi basa (pH di atas 6,8), akan terpecah membentuk racun sianida (HCN) dan aseton (Sumarno, 2002).

Berdasarkan pendekatan empiris campuran dari kedua senyawa ini akan sangat mungkin dicampur dan tidak akan saling menetralkan karena HCN terdiri dari senyawa H+ dan CN- sehingga senyawa pada HCN hanya dapat berikatan dengan senyawa positif yang kuat dan tidak akan berikatan dengan senyawa-senyawa kimia yang terdapat pada mimba Azadirackhtin (C35H44O16) hal ini terbukti dari struktur kimia yang terdapat pada biji mimba juga senyawa OH- atau senyawa anion atau senyawa negatif kalaupun ada unsur positif seperti H+ muatannya lemah sehingga apabila senyawa-senyawa ini dicampur tidak akan menetralkan namun hanya bercampur saja dan justru racun yang dihasilkan akan semakin bersinergi. Sehingga sangat mungkin jika digunakan sebagai pestisida nabati untuk pengawet bambu yang ramah lingkungan.

4.3 Nilai Ekonomis Pengawetan Bambu dengan Alat Morisco Menggunakan

Pestisida Nabati Sebagai Bahan Pengawet

Di Indonesia sendiri pemanfaatan mimba dan gadung belum memasyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sosok dan kegunaan tanaman ini dengan baik. Tidak heran jika tanaman ini tumbuh alami dan terlantar begitu saja. Tanaman mimba ini biasanya hidup di pinggir-pinggir jalan sedangkan gadung didaerah lembab. Namun sejalan dengan gencarnya larangan penggunaan pestisida dan meningkatnya kesadaran masyarakat, pestisida alami ini mulai mendapatkan tempat dihati masyarakat.

Menurut (Rukmana dan Oesman 2002), menyebutkan bahwa tanaman untuk di jadikan bahan baku pestisida alami ini haruslah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: merupakan tanaman tahunan, memerlukan sedikit ruang, tenaga pekerja, pupuk, dan air, merupakan tanaman inang, memiliki kegunaan lain. Selain pestisida alami, bahan anti hama dapat di ambil tanpa mematikan tanaman yang bersangkutan. Mimba dan gadung  jelas memenuhi syarat yang disebutkan diatas.

Menurut (Sukrasno, 2003) menyebutkan bahwa buah mimba baru dapat di panen setelah pohon berumur 3-5 tahun. Pohon mimba akan mencapai umur produktifnya setelah umur 10 tahun. Pada umur produktifnya, tanaman mimba dapat menghasilkan 50 kg setiap panen. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pemanenannya relative singkat dan juga pada umur produktifnya pohon mimba mampu menghasilkan biji mimba untuk bahan baku pestisida alami dalam jumlah besar.

Sedangkan potensi gadung saat ini juga semakin meningkat dan melimpah ditanah air hal ini didasari dari meningkatnya jumlah pengusaha olahan keripik gadung, sehingga  maka dari itu prospek budidaya gadung malai mendapat tempat dihati masyarakat yang nantinya baik hasil olahan umbi gadung maupun gadun itu sendiri  mudah didapatkan karena semakin banyak petani yang menanam gadung sebagai bentuk hasil pertanian, mengingat semakin berkembangnya produk olahan umbi gadung.

Dengan didukung menggunakan alat morisco biaya pengawetan bambu akan semakin murah, karena alat yang digunakan ini tidak memerlukan lisrik ataupun bahan bakar apapun, penggunaanya yang hanya mengandalkan pompa hidrolik. Adapun perbedaan nilai ekonomis dari pengawetan bambu  menggunakan alat morisco berbahan dasar pengawet kimia yang umumnya mengunakan boraks dan yang menggunakan pestisida nabati. Jika dihitung dengan mengunakan boraks yang harga perkilogramnya adalah : Rp. 45.000, sedangkan untuk bahan alami bisa diambil sendiri di alam dan diolah secara mandiri. Jika dihitung untuk 1 kg Mimba hanya Rp. 2.500/kg, sedangkan gadung Rp. 4.500/kg, dan biaya pengolahan Rp. 10.000 sehingga totalnya Rp. 17.000 dengan hasil pengolahan     1 kg mimba = 10 liter, dan 1 kg Gadung = 5 liter, angka yang jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan bahan kimia boraks.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- Pengawetan bambu saat ini dengan menggunakan boraks berbahaya bagi kesehatan karena racunya dapat terurai, dan dapat masuk lewat udara, dan kulit yang mengakibatkan pada manusia bersifat karsinogen (menyebabkan kanker).

- Pengawetan bambu dengan menggunakan pestisida nabati lebih ramah lingkungan dan lebih murah karena sifatnya yang biodegedable oleh alam sehingga tidak menjadi ancaman bagi manusia dan lingkungan.

- Tingkat racun gabungan ekstrak biji mimba dan filtrat gadung akan semakin kuat dan lengkap hal ini dibuktikan dari fungsi masing-masing zat yag dikandung dalam mimba ,Salanin berperan sebagai penurun nafsu makan, melantriol sebagai penghalang (repellent), sehingga serangga enggan mendekat, sedangkan Nimbin berperan sebagai anti mikro organisme, seperti anti virus dan bakterisida, sedangkan gadung memiliki racun sianida (HCN) dan aseton yang memiliki daya kerja racun yang lebih cepat. Racun kedua senyawa tersebut tidak akan saling menetralkan justru semakin bersinergi.

- Berdasarkan pendekatan empiris campuran dari kedua senyawa ini akan sangat mungkin dicampur dan tidak akan saling menetralkan karena HCN terdiri dari senyawa H+ dan CN- sehingga senyawa pada HCN hanya dapat berikatan dengan senyawa positif yang kuat dan tidak akan berikatan dengan senyawa-senyawa kimia yang terdapat pada mimba Azadirackhtin (C35H44O16) hal ini terbukti dari struktur kimia yang terdapat pada biji mimba juga senyawa OH- atau senyawa anion atau senyawa negatif kalaupun ada unsur positif seperti H+ muatannya lemah sehingga apabila senyawa-senyawa ini dicampur tidak akan menetralkan namun hanya bercampur saja dan justru racun yang dihasilkan akan semakin bersinergi.

- Pengawetan bambu menggunakan alat buchery-morisco ini jauh lebih mudah dan harganya lebih murah sehingga semua lapisan masyarakat mampu menggunakan alat ini, karena penggunaanya tidak memerlukan bahan bakar dan listrik dalam proses pengoperasiaanya.

- Nilai ekonomis dari pengawetan bambu  menggunakan alat morisco berbahan dasar pengawet kimia yang umunya mengunakan boraks dan yang menggunakan pestisida nabati. Jika dihitung dengan mengunakan boraks yang harga perkilogramnya adalah : Rp. 45.000,untuk 10 Liter bahan pengawet, untuk 1 kg Mimba hanya Rp. 2.500, sedangkan gadung Perkilogram Rp. 4.500, dan biaya pengolahan Rp. 10.000 sehingga totalnya Rp. 17.000 dengan  hasil pengolahan 1 kg mimba = 10 liter, dan 1 kg Gadung = 5 liter, total campuran 15 liter, angka yang jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan bahan kimia boraks.

5.2 Saran

- Bagi peneliti lain, bahwasanya pestisida alami dari campuran ekstrak biji mimba dan ekstrak umbi gadung dengan menggunakan alat morisco ini masih belum teruji keawetannya, dan diharapkan permasalahan ini ada tindak lanjut dari pihak yang terkait, yang mempunyai keahlian dalam bidangnya untuk menciptakan suatu terobosan bagaimana menciptakan agar bahan ini awet dalam penggunaanya jika digunakan sebagai pengawetan bambu.

- Bagi masyarakat, hendaknya mulai beralih dengan cara pengawetan kayu yang sederhana ke cara yang lebih baik dan moderen namun tetap ramah lingkungan dan murah.

- Bagi penulis, hendaknya lebih kreatif dan inovatif lagi dalam penulisan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Didik, K. 2006. Pengawetan Kayu Kelapa terhadap Seranggan Rayap dengan Menggunakan Ekstrak Biji Mimba dengan Sistem Perendaman Dingin. Skripsi: Tidak diterbitkan. Malang Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Bangunan. Universitas Negeri Malang.

Handayani. 2008. Bahaya Kandungan Formalin pada Makanan. (Online) .(http://www.katamutiara.info/tulisan.php?id=6002. htm diakses 10 februari 2010)

Hunt, G.M dan G.A Garrat. 1994. Pengawetan Kayu (Terjemahan) Edisi Pertama. Akademika Pressindo, Jakarta.

Kardinan, A. 2002. Pestisida Nabati Ramuan dan Aplikasi. Jakarta: PT. Penebar Swadaya.

Kardiman, A.2006. Mimba (Azadiricha indica) Bisa Merubah Perilaku Hama. Sinar Tani. Edisi 29 Maret – 4 April 2006.

Liese, W. 1980. Preservation of Bamboo. In Lessard, G & Chouinard, A (eds). Bamboo Research in Asia. IDRC Canada.

Morisco. 1999. Rekayasa Bambu. Yogyakarta.

Morisco, 2006, Pemberdayaan Bambu untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian Lingkungan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pikiran Rakyat Cyber Media. 2004. Cara Aman Basmi Tikus dengan Gadung, (Online), (http://www.pikiran- rakyat. com/cetak/0104/ 11/ 1003. htm, diakses 3 Maret 2009).

Rukmana, R. dan Oesman.Y.Y.2002. Nimba Tanaman Penghasil Pestisida Alami. Yogjakarta : Kartisius.

Salam. 2004. Isu 6 - Keanekaragaman Hayati: Potensi yang Tersembunyi Gadung, Pestisida Nabati yang Aman dan Murah. (Online), (http: //salam.leisa.info/index.php?url=article-details.tpl&p%5B_id%5D=67289, diakses 3 Maret 2009).

Sukrasno. 2003. Mimba Tanaman Obat Multi Fungsi. Jakarta : Agromedia Pustaka.

Sumarno. 2002. Isu 6 - Keanekaragaman Hayati: Potensi yang Tersembunyi Gadung, Pestisida Nabati yang Aman dan Murah. (Online), (http: //salam.leisa.info/index.php?url=article-details.tpl&p%5B_id%5D=67289, diakses 3 Maret 2009).

Tarumingkeng, R.C. 2002. Status Pengawetan Kayu Di Indonesia, (Online), (http://tumoutou.net/702_05123/rudi.htm, diakses 3 Maret 2009).

Sukrasno. 2003. Mimba Tanaman Obat Multi Fungsi. Jakarta : Agromedia Pustaka.

Yuliana, Tri. 2002. Analisa Kadar Boraks dalam Mie Basah dan Mie Kering dengan Indikator Kurkumin Menggunakan Analisa Volumetri. Skripsi tidak diterbitkan. FMIPA, UNNES, Semarang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.  Daftar Riwayat Hidup Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama	:  Bagus Dwi Hirmawan

- NIM	: 107521407620

- Tempat, Tanggal Lahir	:  Tuban, 10 Mei 1989

- Alamat	:  Jl. Mayjen Panjaitan N0.09 Malang

- No. Telp. / Hp.	:  085749621234

- Alamat email	:  bagoezdwi@yahoo.com

- Orang Tua:

-  Ayah	:  Sarmidi

-  Ibu	:  Suyati

- Riwayat Pendidikan:

-  TK	:  TK NU Muslimat Tuban (1993-1995)

-  SD	:  SDN Prambon wetan 01 Tuban (1995-2001)

-  SMP	:  SLTP Negeri 01 Rengel Tuban (2001-2004)

-  SMA	:  SMU Negeri 01 Rengel Tuban (2004-2007)

- PT	: Universitas Negeri Malang (UM) (2007-sekarang)

- Penghargaan karya tulis yang pernah diraih:

  - Juara 2 KKTM tingkat Fakultas  (2007)

  - Juara 1 KKTM tingkat MABA se-Universitas Negeri Malang (2007)

  - Penyaji/perserta PIMNAS 2009

Ketua Pelaksana

Bagus Dwi Hirmawan

NIM 107521407620

2.  Daftar Riwayat Hidup Anggota Pelaksana

- Nama	:  Maya Indriyani

- NIM	: 107521409827

- Tempat, Tanggal Lahir	:  Malang, 6 September 1988

- Alamat	:  Jl. Uranium No. 47 Malang

- No. Telp. / Hp.	:  08563539338

- Alamat email	:  maya_i@yahoo.co.id

- Orang Tua:

-  Ayah	:  -

-  Ibu	:  Sriyani

- Riwayat pendidikan

-  TK	:  NU Muslimat (1991-1993)

-  SD	:  SDN Purwantoro 7 Malang (1993-1999)

-  SMP	:  SLTPN 20 Malang (1999-2002)

-  SMA	:  SMAN 10 Malang (2002-2005)

- PT	: Universitas Negeri Malang (UM) (2007-sekarang)

- Penghargaan karya tulis yang pernah dicapai:

- Juara 2 KKTM tingkat Fakultas  (2007)

- Juara 1 KKTM tingkat MABA se-Universitas Negeri Malang (2007)

  - - Penyaji/perserta PIMNAS 2009

Anggota Pelaksana,

Maya Indriyani

NIM 107521409827

3.  Daftar Riwayat Hidup Anggota Pelaksana

- Nama	:  Ety Kurniawati

- NIM	: 108521409833

- Tempat, Tanggal Lahir	:  Malang, 11 Maret 1989

- Alamat	:  Jl. Candi Bima No. 6A RT/RW:01/02

Mojolangu – Lowokwaru 65142

- No. Telp. / Hp.	:  08523311928

- Alamat email	:  ave_vaniel@yahoo.com

- Orang Tua:

-  Ayah	:  Choiron

-  Ibu	:  Nur Tatik

- Riwayat pendidikan

-  TK	:  TK ABA (1994-1996)

-  SD	:  SDN Purwantoro 7 Malang (1996-2002)

-  SMP	:  SMP Negeri 18 Malang (2002-2005)

-  SMA	:  SMA Negeri 2 Malang (2005-2008)

-  PT	: Universitas Negeri Malang (UM) (2007-sekarang)

- Penghargaan  karya tulis yang pernah dicapai:

  - Penyaji/perserta PIMNAS 2009

Anggota Pelaksana,

Etty Kurniawati

NIM 108521409833