PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

IDENTIFIKASI  KEMURNIAN MINYAK PELUMAS (OLI) DENGAN METODE PENGUKURAN NILAI PERMIBILITAS MENGGUNAKAN INDUKTOR

BIDANG KEGIATAN:

PKM-GT

# Disusun Oleh:

AHMAD NOOR HADI	        		(307322410912/Angkatan 2007)

BILLY SEPTIAN PUTRA ADI K.      	(308322417536/Angkatan 2008)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

MALANG
2010

HALAMAN PENGESAHAN USUL

PKM GT

Judul Kegiatan 	:  Identifikasi Kemurnian Minyak Pelumas (Oli) dengan Metode Pengukuran Nilai Permibilitas Menggunakan Induktor.

- Bidang Kegiatan 	: 	 (  ) PKM-AI	(√ ) PKM-GT

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap 	:  Ahmad Noor Hadi

- NIM 	:  307322410912

- Jurusan 	:  FISIKA

- Universitas/Institut/Politeknik	:  Universitas Negeri Malang

- Alamat Rumah dan No Tel./HP 	:  Jln. MT Haryono XVII no. 60C Malang

- Alamat email 	:  hdonk_01@yahoo.co.id

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis 	: 1 orang

5. 	Dosen Pendamping

a. 	Nama Lengkap dan Gelar	:  Samsul Hidayat, S.Si, M.T.

b.	NIP 	:  1969030271997021001

c.  Alamat Rumah dan No Tel./HP 	:  Jln. Ambarawa Bawah No.1 Malang  65145, No. Hp. 081334411599

Malang, 04 Maret 2010

Menyetujui

Ketua Jurusan Fisika				Ketua Pelaksana Kegiatan

( Dr. Arif Hidayat, M. Si )                                    (  Ahmad Noor Hadi  )

NIP.196608221990031003                                    NIM.307322410915

Pembantu Rektor,       			             Dosen Pendamping 
Bidang Kemahasiswaan

(Drs.H.Kadim Masjkur,M.Pd)			 (Samsul Hidayat, S.Si, M.T.) 
 NIP. 195412161981021001			             NIP. 1969030271997021001

KATA PENGANTAR

Dengan segala rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul “IDENTIFIKASI KEMURNIAN MINYAK PELUMAS (OLI) DENGAN METODE PENGUKURAN NILAI PERMIBILITAS MENGGUNAKAN INDUKTOR ” untuk memenuhi persyaratan pengajuan beasiswa mahasiswa.

Dengan terselesaikannya penyusunan karya tulis ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yng diberikan oleh beberapa pihak, yaitu dosen pembimbing kami beserta teman-teman yang ikut serta menyumbangkan pemikiran demi terselesainya karya tulis ini. Kami penulis hanya mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan dicatat sebagai amal kebaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa karya tulis ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat sanat penulis harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini ataupun penusunan karya tulis untuk kedepannya. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak.

Malang, 04 Maret 2010

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................... ii

KATA PENGANTAR .......................................................................................... iii

DAFTAR ISI ......................................................................................................... iv

RINGKASAN ........................................................................................................ 1

## PENDAHULUAN

Latar Belakang ................................................................................................ 2

Tujuan dan Manfaat ........................................................................................ 3

GAGASAN

Kondisi Kekinian Pencetusan Gagasan ........................................................... 3

Solusi Yang Pernah Ditrawarkan Sebelumnya ............................................... 4

Seberapa Jauh Kondisi Kekinian Pencetus Gagasan Dapat Diperbaiki Melalui Gagasan yang Diajukan …………………………………………...………... 4

Pihak-Pihak yang Dipertimbangkan Dapat Membantu Mengimplementasikan Gagasan dan Uraian Peran atau Kontribusi Masing-Masing .......................... 5

Langkah-Langkah Strategis yang Harus Dilakukan ....................................... 8

KESIMPULAN .....................................................................................................10

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. .........10

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..............................................................................11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rangkaian mengukur tegangan imbas oli dengan induktor …………. 8

IDENTIFIKASI KEMURNIAN MINYAK PELUMAS (OLI) DENGAN METODE PENGUKURAN NILAI PERMIBILITAS MENGGUNAKAN INDUKTOR

Ahmad Noor Hadi, Billy Septian Putra Adi K.

Jurusan Fisika Fakultas Mipa Unirversitas Negeri Malang

Jln. Semarang no.5 Malang

RINGKASAN

Perkembangan teknologi otomotif di indonesia saat ini pada umumnya berkembang sangat pesatnya, dari tahun ke tahun telah bermunculan kendaraan baru yang memiliki spesifikasi dan mesin yang berbeda. Umumnya orang-orang beranggapan bahwa fungsi utama oli hanyalah sebagai pelumas mesin. Padahal oli memiliki fungsi lain yang tak kalah penting, yakni antara lain sebagai; Pendingin, Pelindung dari Karat, Pembersih dan Penutup Celah pada Dinding Mesin. Umumnya orang-orang juga menggunakan oli tidak memperhatikan kekentalannya. Padahal tiap mesin kendaraan memerlukan kekentalan oli yang berbeda-beda supaya oli dapat masuk ke dalam celah-celah mesin.

Untuk mengatasi masalah ini maka kami memiliki gagasan untuk menguji dan mengetahui karakteristik minyak pelumas (oli) dengan rancangan alat penguji tegangan imbas pada oli. Pada penelitian ini akan diuji berbagai minyak pelumas atau oli yang berbeda tingkat kekentalannya sebagai bahan uji untuk mengetahui besar besar tegangan imbas kumparan dari masing-masing minyak pelumas.

Minyak pelumas merupakan salah satu produk minyak bumi yang paling banyak jenisnya, minyak pelumas mempunyai tugas utama melumasi bagian-bagian mesin yang terkontak dan bergerak satu terhadap yang lain, sehingga mencegah terjadinya keausan. Dan Induktor adalah alat elektris yang dirancang untuk menyediakan induktansi dalam suatu rangkaian.suatu bentuk sederhana dari induktor

yaitu lilitan kawat. Suatu tegangan akan timbul pada terminal kumparan N lilitan, dimana fluks bersama Φbagi lilitan-lilitan itu berubah dengan waktu. Tengangan induksi (atau imbas) ini diberikan oleh hukum Faraday.

Dengan gagasan penggunakan alat uji mengukur tegangan imbas dengan oli sebagai inti bahan seperti pada gambar diatas dapat mengatasi permasalahan penggunaan minyak pelumas (oli) yang sesuai dengan karakteristik mesin kendaraan kita. Sehingga dengan gagasan ini masyarakat dapat memilih minyak pelumas (oli) yang sesuai dengan mesin kendaraannya.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan teknologi otomotif di indonesia pada umumnya berkembang sangat pesatnya, dari tahun ke tahun telah bermunculan kendaraan baru baik itu mobil atau motor yang memiliki spesifikasi dan mesin yang berbeda. Mesin dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu mesin dengan bahan bakar bensin atau yang biasa kita sebut dengan motor benin dan mesin dengan bahan bakar solar atau yang biasa kita sebut dengan mesin diesel. Setiap mesin dari kendaraan bermotor maupun mobil pasti memerlukan minyak pelumas atau yang biasa kita sebut oli untuk merawat kendaraannya supaya mesin dari kendaraan tersebut tidak cepat rusak dan untuk mencegah pemborosan. Umumnya orang-orang beranggapan bahwa fungsi utama oli hanyalah sebagai pelumas mesin. Padahal oli memiliki fungsi lain yang tak kalah penting, yakni antara lain sebagai; Pendingin, Pelindung dari Karat, Pembersih dan Penutup Celah pada Dinding Mesin. Saat ini kita juga mengetahui bahwa banyak sekali oli yang dijual di pasaran dengan merk yang beragam. Kita juga banyak mengenal tentang pemakaiaan campuran tambahan pada oli untuk meningkatkan performa mesin, sering kita menambahkan juga campuran zat pada oli tanpa mengetahui presentase campuran yang benar sehingga tingkat kekentalan oli berubah. Banyak akibat yang ditimbulkan dari pemakaian zat campuran yang tidak sesuai itu salah satunya dapat merusak mesin karena gesekan yang buruk membuat mesin cepat aus. Maka dari itu kita haruslah tahu kekentalan oli yang sesuai dengan kendaraan kita.

Pada penelitian ini akan diuji berbagai minyak pelumas atau oli yang berbeda tingkat kekentalannya sebagai bahan uji untuk mengetahui besar besar tegangan imbas kumparan dari masing-masing minyak pelumas. Dan diperlukan juga sebuah rangkaian RL sederhana yang dpasang pada oli untuk menentukan besarnya induktansi kumparan dari inti oli itu. Sehingga kita nantinya tahu mana oli yang sesuai untuk kita pakai pada kendaraan kita.

Permasalahan utama dari penelitian ini adalah bagaimana oli yang benar-benar murni yang sesuai dengan kendaraan kita. Selain itu bagaimanakah pangaruh dari besar permibitas minyak pelumas dengan kemurnian minyak pelumas itu. Tingkat kemurnian oli disini penting sekali untuk mengetahui perbedaan besar permibilitas oli, karena tiap nilai induktansi itu sendiri memiliki besar tegangan yang berbeda-beda sehingga kita bisa mengetahui oli mana bener-benar murni yang sesuai dengan kendaraan kita. Dengan tingkat kekentalan yang disesuaikan dengan kapasitas volume maupun kebutuhan mesin. Maka semakin kental oli,tingkat kebocoran akan semakin kecil, namun disisi lain mengakibatkan bertambahnya beban kerja bagi pompa oli.

Untuk pengujian minyak pelumas (oli) dengan kumparan belum ada data yang dilaporkan tentang hubungan kemurnian oli dengan nilai permibilitas pada kumparan, maka bila saya melakukan percobaan ini akan dapat menentukan nilai permibilitas dari minyak pelumas (oli) degan menggunakan kumparan sebagai alat uji.

Berdasarkan paparan diatas maka saya pilih judul ” Identifikasi kemurnian Minyak Pelumas (Oli) dengan Metode Pengukuran Nilai Permibilitas Menggunakan Induktor ”.

Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaruh besar permibilitas terhadap kemurnian minyak pelumas (oli).

- Untuk mengetahui karakteristik kemurnian minyak pelumas atau oli yang sesuai dengan kendaraan kita

Berdasarkan tujuan diatas maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- Sebagai metode baru untuk mengetahui karakteristik kemurnian minyak pelumas (oli)

- Sebagai alat uji kemurnian minyak pelumas (oli) yang dapat dibuat siapa saja dengan mudah dan sederhana

- Sebagai pengetahuan baru bagi masyarakat tentang pengenalan karakteristik berbagai merk minyak pelumas (oli) yang dijual dipasaran.

GAGASAN

Kondisi Kekinian Pencetusan Gagasan

Meningkatnya pemakaian kendaraan bermotor di Indonesia ini cukup tinggi baik itu motor maupun mobil. Di kota Yogyakarta yang merupakan kota yang tidak terlalu luas saja dari tahun ke tahun naiknya sangat signifikan. Hal ini karena Yogyakarta merupakan kota pelajar, sehingga kurang lebih 20.000 jiwa / tahun datang untuk menimba ilmu di kota ini. Dari jumlah ini hampir 50 % nya menggunakan kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor sehingga penggunaan pemakaian produk minyak pelumas pun ikut naik. Hal ini dapat menyebabkan minyak pelumas bekas menjadi salah satu ancaman yang cukup serius bagi lingkungan. Hal lainnya yaitu jika minyak pelumas di pasaran ternyata bukan minyak pelumas murni. Hal tersebut akan merugikan bagi pengguna kendaraan bahkan dapat merusak mesin kendaraannya.

Dari permasalahan diatas maka kami mempunyai gagasan untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan penelitian kami yang ber judul” Identifikasi Kemurnian Minyak Pelumas (Oli) dengan Metode Pengukuran Nilai Permibilitas Menggunakan Induktor ”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui atau memberikan solusi bagaimana kita nantinya dapat menentukan bahwa minyak pelumas yang ada dipasaran itu merupakan minyak pelumas murni atau sudah dicampur bahan lain. Dari hasil penelitian ini kita nantinya mengetahui minyak pelumas mana yang murni dan tidak.

Solusi Yang Pernah Ditrawarkan Sebelumnya

Solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya adalah dengan cara adsropsi. Adsorpsi (penyerapan) adalah suatu proses pemisahan dimana komponen dari suatu fase fluida berpindah ke permukaan zat padat yang menyerap (adsorben). Biasanya partikel-partikel kecil zat penyerap dilepaskan pada adsorpsi kimia yang merupakan ikatan kuat antara penyerap dan zat yang diserap sehingga tidak mungkin terjadi proses yang bolak-balik.

Dalam adsorpsi digunakan istilah adsorbat dan adsorban, dimana adsorbat adalah substansi yang terjerap atau substansi yang akan dipisahkan dari pelarutnya, sedangkan adsorban adalah merupakan suatu media penyerap yang dalam hal ini berupa senyawa karbon.

Proses adsorpsi dapat digambarkan sebagai proses dimana molekul meninggalkan larutan dan menempel pada permukaan zat adsorben akibat kimia dan fisika (Reynolds, 1982).

Proses adsorpsi tergantung pada sifat zat padat yang mengadsorpsi, sifat atom/molekul yang diserap, konsentrasi, temperatur dan lain-lain. Pada proses adsorpsi terbagi menjadi 4 tahap yaitu :

- Transfer molekul-molekul zat terlarut yang teradsorpsi menuju lapisan film yang mengelilingi adsorben.

- Difusi zat terlarut yang teradsorpsi melalui lapisan film (film diffusion process).

- Difusi zat terlarut yang teradsopsi melalui kapiler/pori dalam adsorben (pore diffusion process ).

- Adsorpsi zat terlarut yang teradsorpsi pada dinding pori atau permukaan adsorben.(proses adsorpsi sebenarnya), (Reynolds, 1982).

Operasi dari proses adsorpsi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- Proses adsorpsi dilakukan dalam suatu bak dengan sistem pengadukan, dimana penyerap yang biasanya berbentuk serbuk dibubuhkan, dicampur dan diaduk dengan air dalam suatu bangunan sehingga terjadi penolakan anatara partikel penyerap dengan fluida.

- Proses adsorpsi yang dijalankan dalam suatu bejana dengan sistem filtrasi, dimana bejana yang berisi media penjerap di alirikan air dengan model pengaliran gravitasi. Jenis media penyerap sering digunakan dalam bentuk bongkahan atau butiran/granular dan proses adsorpsi biasanya terjadi selama air berada di dalam media penyerap (Reynold, 1982).

Seberapa Jauh Kondisi Kekinian Pencetus Gagasan Dapat Diperbaiki Melalui Gagasan yang Diajukan

Dari permasalahan yang terjadi saat ini yaitu kemungkinan dijualnya minyak pelumas dipasaran yang tidak murni	maka dengan gagasan kami yaitu karakterisasi minyak pelumas (oli) dengan metode pengukuran nilai permibilitas menggunakan induktor diharapkan dapat diperoleh solusi dari permasalahan mengenai kemurnian minyak pelumas. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui atau memberikan solusi bagaimana kita nantinya dapat menentukan bahwa minyak pelumas yang ada dipasaran itu merupakan minyak pelumas murni atau sudah dicampur bahan lain. Dari hasil penelitian ini kita nantinya mengetahui minyak pelumas mana yang murni dan tidak.

Dengan menggunakan bahan oli yang ber-merk berbeda-beda nantinya dapat ditentukan oli mana yang mengandung bahan selain bahan yang dikandung oleh oli murni. Dari hasil ini nantinya diharapkan masyarakat dapat mengetahui oli mana yang benar-benar murni sehingga aman digunakan pada mesin kendaraan.

Pihak-Pihak yang Dipertimbangkan Dapat Membantu Mengimplementasikan Gagasan dan Uraian Peran atau Kontribusi Masing-Masing

Bagian-bagian atau komponen dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Minyak Pelumas

Minyak pelumas merupakan salah satu produk minyak bumi yang paling banyak jenisnya, minyak pelumas mempunyai tugas utama melumasi bagian-bagian mesin yang terkontak dan bergerak satu terhadap yang lain, sehingga mencegah terjadinya keausan. Beberapa kriteria yang penting yang harus dipenuhi oleh minyak pelumas antara lain :

  - Viskositas harus cukup kental untuk menahan agar bagian peralatan yang bergerak relatif terpisah, tetapi juga harus mencegah kebocoran dari segel.

  - Fluiditas harus cukup pada saat awal yaitu pada saat peralatan masih dingin.

  - Dapat membentuk film yang cukup kuat untuk pelumasan perbatasan.

  - Tahan terhadap oksidasi suhu tinggi.

  - Mengandung deterjen dan dispersan cukup untuk menyerap endapan atau lumpur yanga terbentuk.

6.   Tidak membentuk emulis dengan air yang masuk dari segel yang bocor.

Sifat-sifat penting minyak pelumas adalah sifat alir dan kecocokan sebagai pelumas pada kondisi pemakaian yang berbeda-beda. Sifat alir minyak pelumas ditunjukkan oleh viskositas dan titik tuang, sedangkan kecocokan untuk penggunaan pada kondisi suhu, beban, kecepatan dan adanya kontaminan ditunjukkan dengan ketahanan oksidasi, kemampuan membawa beban, karbon residu, kandungan belerang, abu, flash point dan sifat-sifat lain yang ditentukan dengan pengujian standar.

Jenis Minyak Pelumas

Berdasarkan bahan bakunya, minyak pelumas di alam dapat dibedakan menurut bahan dasar yang digunakan yaitu:

    - Minyak pelumas dari tumbuhan/binatang

Gemuk (lemak binatang) telah dikenal sejak zaman dahulu untuk melumasi roda pedati. Jenis pelumas ini kurang cocok untuk industri karena jumlahnya terbatas, mudah teroksidasi, tidak stabil, dan harganya relatif mahal.

    - Minyak pelumas sintetis (bahan kimia)

Jenis minyak ini dipakai sebagai pengganti minyak petroleum karena keterbatasan sifat minyak pelumas petroleum, antara lain karena akan

teroksidasi pada suhu antara 100°C - 125°C. Minyak pelumas sintesis digunakan pada peralatan khusus yang memerlukan pelumasan dengan daya sangga lebih kuat atau pelumasan pada suhu tinggi. Minyak pelumas juga mempunyai beberapa kelebihan dibanding dengan minyak pelumas petroleum yaitu mempunyai kekentalan terhadap suhu rendah, lebih mudah larut dan tahan api.

    - Minyak pelumas dari minyak bumi (Petroleum)

Minyak bumi terbentuk sebagai hasil akhir dari penguraian bahan-bahan organik (sel-sel jaringan hewan/tumbuhan laut) yang tertimbun selama berjuta tahun di dalam tanah, baik di daerah daratan ataupun di daerah lepas pantai. Dengan adanya aksi kapiler minyak bumi bergerak perlahan-lahan ke atas, jika gerakan ini terhalang oleh batuan yang tidak berpori terjadilah penumpukan (akumulasi) minyak dalam batuan tersebut. Minyak mentah (Crude Oil) sebagian besar tersusun dari senyawa-senyawa Hidrokarbon jenuh (Alkana), adapun Hidrokarbon tak jenuh (alkana, alkuna, dan alkadiena) sangat sedikit dikandung oleh minyak bumi, sebab mudah mengalami adisi menjadi alkana (Koesoemadinata, 1980). Minyak bumi yang berasal dari fosil organisme akan mengandung senyawa logam dalam jumlah yang sangat kecil. Minyak mentah dipisahkan menjadi sejumlah fraksi-fraksi melalui proses distilasi (penyulingan) yaitu cara pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih dan berbagai komponen yang menyusun campuran.

Induktor (Kumparan)

Induktor adalah alat elektris yang dirancang untuk menyediakan induktansi dalam suatu rangkaian.suatu bentuk sederhana dari induktor

yaitu lilitan kawat. Kapasitas induktor dinyatakan dalam satuan H (Henry) = 1000mH (mili Henry). Kapasitas induktor diberi lambang L, sedangkan reaktansi induktif diberi lambang XL. Sebuah induktor ideal memiliki induktansi, tetapi tanpa resistansi atau kapasitansi, dan tidak memboroskan daya. Sebuah induktor pada kenyataanya merupakan gabungan dari induktansi, beberapa resistansi karena resistivitas kawat, dan beberapa kapasitansi. Pada suatu frekuensi, induktor dapat menjadi sirkuit resonansi karena kapasitas parasitnya. Selain memboroskan daya pada resistansi kawat, induktor berinti magnet juga memboroskan daya didalam inti karena efek histeresis, dan pada arus tinggi mungkin mengalami nonlinearitas karena penjenuhan.

Induktansi merupakan sifat dari suatu rangkaian untuk melawan setiap perubahan arus, dan merupakan tempat penyimpanan dalam bentuk suatu medan elektromagnetik (Robert L. Shrader, 1991:78). Besarnya induktansi bergantung pada besar fisik, banyaknya lilitan dan jenis bahan inti dari inductor yang bersangkutan.

Kerugian pada inductor ini dibagi 2 jenis yaitu:

- Kerugian dalam lilitan yang besarnya bergantung pada besarnya resistansi dari kawat dan besar arus yang mengalir.

- Kerugian dalam inti yang besarnya bergantung pada bahan inti dan frekuensi kerjanya.

Fungsi utama dari inductor didalam suatu rangkaian adalah untuk melawan fluktuasi arus yang melewatinya.Aplikasinya pada rangkaian dc salah satunya adalah untuk menghasilkan tegangan dc yang konstan terhadap fluktuasi beban arus. Pada aplikasi rangkaian ac salah satu gunanya adalah bisa untuk meredam perubahan fluktuasi arus yang tidak diinginkan.

Induktansi Bersama

Induktansi bersama adalah nilai induktansi diakibatkan adanya dua induktor yang saling berdekatan sehinnga mempengaruhi satu dengan yang lain. Perubahan arus pada suatu kumparan yang bisa menimbulkan perubahan fluksi pada kumparan lainnya sehingga terjadi ggl, maka kedua kumparan tersebut mempunyai induktansi bersama.

Dua buah rangkaian dikatakan mempunyai induktansi bersama sebesar 1 H bila arus yang mengalir pada salah satu rangkaian tersebut mempunyai perubahan rata-rata sebesar satu ampere tiap detik yang membangkitkan GGL sebesar satu Volt pada rangkaian yang lainnya.

Teganan Induktansi Diri

Suatu tegangan akan timbul pada terminal kumparan N lilitan, dimana fluks bersama Φ bagi lilitan-lilitan itu berubah dengan waktu. Tengangan induksi (atau imbas) ini diberikan oleh hukum Faraday:

Hukum faraday dapat ditulis kembali dalam bentuk

Fluks sendiri dapat ditentukan dengan rumus

Induktansi diri pada kumparan :

Nilai impedansi dapat diperoleh melalui hubungan sebagai berikut

Bila suatu kumparan yang dililitkan pada suatu bahan berinti konduktor, maka akan timbul suatu fluks dari inti bahan tersebut dan dapat di tentukan tegangan imbas dari kumparan tersebut.

Langkah-Langkah Strategis yang Harus Dilakukan

Langkah yang ditempuh untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dapat menganalisis dengan cara sebagai berikut:

- Mengolah data untuk proses selanjutnya.

- Menghitung sesuai dengan hukum, rumus yang diajukan serta membandingkannya dengan teori.

- Mencocokkan data dengan model yang diajukan untuk memperoleh parameter fisis yang diinginkan

- Memperoleh informasi kecenderungan “TREND” dari pasangan data

- Membuat grafik dari data yang diperoleh.

- Mencari fungsi transfer antara kekentalan oli dengan tegangan imbas induktor

- Menarik kesimpulan dari pengolahan data yang diperoleh.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen dengan tujuan menguji minyak pelumas (oli) yang dihubungan dengan dua buah kumparan. Dalam eksperimen ini akan saya uji berbagai oli dengan kemurnian yang berbeda dan ditentukan besar tegangan kumparan yang sudah terhubung dengan minyak pelumasnya. Rancangan penelitiannya sebagai berikut :

Gambar 1. Rangkaian mengukur tegangan imbas oli dengan induktor

Prosedur eksperimen (pengukuran) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1.   Lagkah Persiapan

Mempersiapkan alat dan bahan serta melakukan pengesetan pada osiloskop dan AFG serta memastikan kabel tidak putus.

  - Langkah Pengambilan Data

    - Membuat 2 buah kumparan dengan menekuk kawat dan membentuk spiral dengan jumlah lilitan yang sama.

    - Menempelkan 2 buah kumparan tersebut di samping-samping gelas yang kosong.

    - Menghubungkan kumparan yang disebelah kiri dengan AFG dan yang sebelah kanan dengan osiloskop.

    - Mencari dan catat nilai tegangannya pada osiloskop dengan menentukan besar frekuensinya terlebih dahulu pada AFG.

    - Menuangkan minyak pelumas (oli) ke dalam gelas secukupnya.

    - Memberikan frekuensi dengan menentukan besar frekuensi pada AFG.

    - Mengamati dan mencatat sebagai data tegangan yang terbaca pada osiloskop.

    - Menganti minyak pelumas (oli) dengan kemurnian yang berbeda dan melakukan langkah a sampai g.

Data yang diambil pada penelitian ini adalah dengan menuliskan data yang diperoleh dari langkah pengambilan data yang kemudian ditulis pada tabel pengamatan data.

Variabel –variabelnya yaitu,

- Variabel terikat : tegangan (volt)

- Variabel bebas   :  minyak pelumas (oli)

Alat dan Bahan yang dibutuhkan antara lain,

- Kawat tembaga berdiameter 2mm dan panjang 50 cm

- Minyak pelumas (oli) 2 atau 3 buah merk

- Gelas ukur atau wadah

- AFG dan osiloskop

- Kabel penghubung

Kegunaan alat-alat dan bahannya yaitu,

a. Alat :

- Osiloskop, digunakan untuk menentukan besar tegangan pada kumparan.

- AFG, digunakan untuk memberikan frekuensi pada kumparan.

- Kawat tembaga, digunakan untuk membuat kumparan.

- Gelas ukur atau wadah, digunakan untuk tempat oli.

- Kabel, digunakan untuk menghubungkan kumparan ke AFG dan Osiloskop.

b. Bahan : minyak pelumas (oli).

KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dari permasalahan mengenai kemurnian oli diatas maka kami mempunyai gagasan untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan penelitian kami yang ber judul” Identifikasi Kemurnian Minyak Pelumas (Oli) dengan Metode Pengukuran Nilai Permibilitas Menggunakan Induktor ”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui atau memberikan solusi bagaimana kita nantinya dapat menentukan bahwa minyak pelumas yang ada dipasaran itu merupakan minyak pelumas murni atau sudah dicampur bahan lain. Dari hasil penelitian ini kita nantinya mengetahui minyak pelumas mana yang murni dan tidak.

- Penelitian ini dilakukan dengan cara pengukuran tegangan yang nantiny diperoleh perhitungan impedansi dari induktor. Kemudian di hitung nilai permibilitas bahannya melalui hubungan perumusan impedansi dan permibilitas. Kemudian nilai permibilitas ini dibandingkan dengan nilai permibilitas yang terkandung dengan minyak pelumas murni, jika berbeda jauh maka minyak pelumas itu terkandung bahan lain atau dikatakan tidak murni lagi.

- Penelitian ini nantinya dapat mengetahui minyak pelumas mana yang murni dan tidak. Dengan membandingakan nilai permibilitas bahan uji dan minyak pelumas murni maka nantinya dapat diketahui apakah ada perbedaan yang mencolok apa tidak. Jika ada maka bahan uji yang kami pakai merupakan minyak pelumas tidak murni. Dan sebaliknya jika tidak maka bahan uji itu merupakan minyak pelumas murni. Hal ini nantinya akan memberi manfaat bagi masyarakat pengguna minyak pelumas sehingga tahu nmana minyak pelumas yang nanyinya akan digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

R. Wijaya, Indra. Perencanaan dan Pembuatan Alat Ukur Viskositas Oli Mesin pada Kendaraan Bermotor Berbasis Teknologi Field Programable Gate Array (FPGA ) Xilinx XC4010-XL. Volume 1, April 1991.

Hasyim Asy’ari, Jatmiko, Pengaruh Perubahan Suhu terhadap Tegangan Tembus pada Bahan Isolasi Cair. Vol. 4, No. 2, September 2004.

Edminister, Joseph, M.S.E. 1984. Teori dan Soal-Soal Elektromagnetika. Jakarta : Erlangga.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA PELAKSANA

Nama				: Ahmad Noor Hadi

Tempat dan tanggal lahir	: Malang, 01 Oktober 1988

Jenis Kelamin			: Laki-laki

Agama				: Islam

Alamat				: Jl. MT Haryono XVII no.60C Malang

Telp  				: 085755633835

Riwayat Pendidikan :

            - TK. Dewi Sartika						: 1993-1995

            - SDN 6 Dinoyo	Malang				            : 1995-2001

3.  SLTPN 8 Malang						: 2001-2004

4.  SMA laboratorium UM					: 2004-2007

5.  Universitas Negeri Malang					: 2007-

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarya, apabila terdapat kesalahan di kemudia hari, maka saya siap mempertanggungjawabkan.

Malang, 04 Maret 2010

Ahmad Noor Hadi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP anggota PELAKSANA

Nama				: Billy Septian Putra Adi K.

Tempat dan tanggal lahir	: Malang, 23 September 1990

Jenis Kelamin			: Laki-laki

Agama				: Islam

Alamat				: Jln. Kertarejasa 85 Singosari

Telp  				: 085755284571

Riwayat Pendidikan :

1. TK. Teoboma Singosari					: 1994-1996

- SDN 1 Lawang		 				            : 1996-2002

3.  SMPN 1 Lawang	   					: 2002-2005

4.  SMAI Ma’arif  Singossari					: 2005-2008

5.  Universitas Negeri Malang					: 2008-

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarya, apabila terdapat kesalahan di kemudia hari, maka saya siap mempertanggungjawabkan.

Malang, 04 Maret 2010

Billy Septian Putra Adi K.